## Slide 1
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
02 指令集（上）
2022113573@stu.hit.edu.cn

## Slide 2
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16
op | addr
J型指令
6
26

## Slide 3
类型 | 助记符 | 解释 | 含义
R型 | add | 有符号加法 | rd ← rs + rt
 | sub | 有符号减法 | rd ← rs - rt
 | and | 按位与 | rd ← rs & rt
 | or | 按位或 | rd ← rs ¦ rt
 | xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt
 | slt | 小于时置位 | rd ← (rs < rt) ? 1 : 0
 | sll | 逻辑(算术)左移 | rd ← rt << shamt
 | srl | 逻辑右移 | rd ← rt >>> shamt
 | sra | 算术右移 | rd ← rt >> shamt
 | jr | 无条件跳转至寄存器 | PC ← rs
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6

## Slide 4
类型 | 助记符 | 解释 | 含义
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm
 | slti | 小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm]
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16

## Slide 5
类型 | 助记符 | 解释 | 含义
J型 | j | 无条件跳转 | PC ← (PC + 4)[31:28] ¦¦ addr ¦¦ 00
op | addr
J型指令
6
26

## Slide 6
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
2022113573@stu.hit.edu.cn
End
02 指令集（上）