## Slide 1
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
04 运算单元设计
2022113573@stu.hit.edu.cn

## Slide 2
类型 | 助记符 | 解释 | 含义
R型 | add | 有符号加法 | rd ← rs + rt
 | sub | 有符号减法 | rd ← rs - rt
 | and | 按位与 | rd ← rs & rt
 | or | 按位或 | rd ← rs ¦ rt
 | xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt
 | slt | 小于时置位 | rd ← (rs < rt) ? 1 : 0
 | sll | 逻辑(算术)左移 | rd ← rt << shamt
 | srl | 逻辑右移 | rd ← rt >>> shamt
 | sra | 算术右移 | rd ← rt >> shamt
 | jr | 无条件跳转至寄存器 | PC ← rs
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6

## Slide 3
类型 | 助记符 | 解释 | 含义
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm
 | slti | 小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm]
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16

## Slide 4
类型 | 助记符 | 解释 | 含义
J型 | j | 无条件跳转 | PC ← (PC + 4) ¦¦ addr ¦¦ 00
op | addr
J型指令
6
26

## Slide 5
+
-
&
|
^
<<
>>>
>>
>
=
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
比较运算输出为0与1（32位0拓展）

## Slide 6
操作符 | 解释 | 操作码AluOp
+ | 加法 | 0000
- | 减法 | 0001
& | 按位与 | 0010
¦ | 按位或 | 0011
^ | 按位异或 | 0100
<< | 逻辑（算术）左移 | 0101
>>> | 逻辑右移 | 0110
>> | 算术右移 | 0111
< | 有符号小于比较（输出1位结果，0拓展至32位） | 1000
= | 等于比较（输出1位结果，0拓展至32位） | 1001
> | 有符号大于比较（输出1位结果，0拓展至32位） | 1010

## Slide 7
ALU
A
B
Res
32
32
32
AluOp
4

## Slide 8
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
2022113573@stu.hit.edu.cn
End
04 运算单元设计