## Slide 1
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
07 指令集（下）
2022113573@stu.hit.edu.cn

## Slide 2
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op | rs | rt | rd | shamt | func
R型 | add | 有符号加法 | rd ← rs + rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXX | 
 | sub | 有符号减法 | rd ← rs - rt |  |  |  |  |  | 
 | and | 按位与 | rd ← rs & rt |  |  |  |  |  | 
 | or | 按位或 | rd ← rs ¦ rt |  |  |  |  |  | 
 | xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt |  |  |  |  |  | 
 | slt | 小于时置位 | rd ← (rs < rt) ? 1 : 0 |  |  |  |  |  | 
 | sll | 逻辑(算术)左移 | rd ← rt << shamt |  | XXXXX |  |  | shamt | 
 | srl | 逻辑右移 | rd ← rt >>> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 
 | sra | 算术右移 | rd ← rt >> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 
 | jr | 无条件跳转至寄存器 | PC ← rs |  | rs | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6
1
2
3
4
5
9
6
7
8
+
-
&
¦
^
<
<<
>>>
>>

## Slide 3
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op | rs | rt | rd | shamt | func
R型 | add | 有符号加法 | rd ← rs + rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXX | 
 | sub | 有符号减法 | rd ← rs - rt |  |  |  |  |  | 
 | and | 按位与 | rd ← rs & rt |  |  |  |  |  | 
 | or | 按位或 | rd ← rs ¦ rt |  |  |  |  |  | 
 | xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt |  |  |  |  |  | 
 | slt | 小于时置位 | rd ← (rs < rt) ? 1 : 0 |  |  |  |  |  | 
 | sll | 逻辑(算术)左移 | rd ← rt << shamt |  | XXXXX |  |  | shamt | 
 | srl | 逻辑右移 | rd ← rt >>> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 
 | sra | 算术右移 | rd ← rt >> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 
 | jr | 无条件跳转至寄存器 | PC ← rs |  | rs | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6
1
2
3
4
5
9
6
7
8
+
-
&
¦
^
<
<<
>>>
>>

## Slide 4
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op | rs | rt | rd | shamt | func
R型 | add | 有符号加法 | rd ← rs + rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXX | 000001
 | sub | 有符号减法 | rd ← rs - rt |  |  |  |  |  | 000010
 | and | 按位与 | rd ← rs & rt |  |  |  |  |  | 000011
 | or | 按位或 | rd ← rs ¦ rt |  |  |  |  |  | 000100
 | xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt |  |  |  |  |  | 000101
 | slt | 小于时置位 | rd ← (rs < rt) ? 1 : 0 |  |  |  |  |  | 001001
 | sll | 逻辑(算术)左移 | rd ← rt << shamt |  | XXXXX |  |  | shamt | 000110
 | srl | 逻辑右移 | rd ← rt >>> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 000111
 | sra | 算术右移 | rd ← rt >> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 001000
 | jr | 无条件跳转至寄存器 | PC ← rs |  | rs | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6

## Slide 5
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op | rs | rt | rd | shamt | func
R型 | add | 有符号加法 | rd ← rs + rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXX | 000001
 | sub | 有符号减法 | rd ← rs - rt |  |  |  |  |  | 000010
 | and | 按位与 | rd ← rs & rt |  |  |  |  |  | 000011
 | or | 按位或 | rd ← rs ¦ rt |  |  |  |  |  | 000100
 | xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt |  |  |  |  |  | 000101
 | slt | 小于时置位 | rd ← (rs < rt) ? 1 : 0 |  |  |  |  |  | 001001
 | sll | 逻辑(算术)左移 | rd ← rt << shamt |  | XXXXX |  |  | shamt | 000110
 | srl | 逻辑右移 | rd ← rt >>> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 000111
 | sra | 算术右移 | rd ← rt >> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 001000
 | jr | 无条件跳转至寄存器 | PC ← rs |  | rs | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 010000
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6

## Slide 6
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm | 
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm | 
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm | 
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm | 
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm | 
 | slti | 小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm] | 
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt | 
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm | 
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16

## Slide 7
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm | 000001
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm | 000010
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm | 000011
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm | 000100
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm | 000101
 | slti | 小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 001001
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm] | 
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt | 
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm | 
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16

## Slide 8
类型 | 助记符 | op
I型 | addi | 000001
 | subi | 000010
 | andi | 000011
 | ori | 000100
 | xori | 000101
 | slti | 001001
+
-
&
|
^
0
1
2
3
4
……
类型 | 助记符 | op
I型 | addi | 000000
 | subi | 000001
 | andi | 000010
 | ori | 000011
 | xori | 000100
 | slti | 001000
000000 | rs
R型指令
6
5
AluOp

## Slide 9
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm | 000001
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm | 000010
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm | 000011
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm | 000100
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm | 000101
 | slti | 小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 001001
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm] | 
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt | 
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm | 
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16

## Slide 10
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm | 000001
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm | 000010
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm | 000011
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm | 000100
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm | 000101
 | slti | 小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 001001
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm] | 010000
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt | 010001
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm | 
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16

## Slide 11
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm | 000001
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm | 000010
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm | 000011
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm | 000100
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm | 000101
 | slti | 小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 001001
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm] | 010000
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt | 010001
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm | 100000
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16

## Slide 12
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
J型 | j | 无条件跳转 | PC ← (PC + 4) ¦¦ addr ¦¦ 00 | 
op | addr
J型指令
6
26

## Slide 13
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
J型 | j | 无条件跳转 | PC ← (PC + 4) ¦¦ addr ¦¦ 00 | 100001
op | addr
J型指令
6
26

## Slide 14
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
2022113573@stu.hit.edu.cn
End
07 指令集（下）