## Slide 1
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
0F 总结
2022113573@stu.hit.edu.cn

## Slide 2
我们设计的CPU……
32位
MIPS架构（简化版）
单周期
非流水线
小端序
使能端高有效

## Slide 3
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op | rs | rt | rd | shamt | func
R型 | add | 有符号加法 | rd ← rs + rt | 000000 | rs | rt | rd | XXXXX | 000001
 | sub | 有符号减法 | rd ← rs - rt |  |  |  |  |  | 000010
 | and | 按位与 | rd ← rs & rt |  |  |  |  |  | 000011
 | or | 按位或 | rd ← rs ¦ rt |  |  |  |  |  | 000100
 | xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt |  |  |  |  |  | 000101
 | slt | 有符号小于时置位 | rd ← (rs < rt) ? 1 : 0 |  |  |  |  |  | 001001
 | seq | 等于时置位 | rd ← (rs = rt) ? 1 : 0 |  |  |  |  |  | 001010
 | sgt | 有符号大于时置位 | rd ← (rs >rt) ? 1 : 0 |  |  |  |  |  | 001011
 | sll | 逻辑(算术)左移 | rd ← rt << shamt |  | XXXXX |  |  | shamt | 000110
 | srl | 逻辑右移 | rd ← rt >>> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 000111
 | sra | 算术右移 | rd ← rt >> shamt |  | XXXXX |  |  |  | 001000
 | jr | 无条件跳转至寄存器 | PC ← rs |  | rs | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 010000
000000 | rs | rt | rd | shamt | func
R型指令
6
5
5
5
5
6

## Slide 4
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
I型 | addi | 有符号立即数加法 | rt ← rs + (sign-extend) imm | 000001
 | subi | 有符号立即数减法 | rt ← rs - (sign-extend) imm | 000010
 | andi | 立即数按位与 | rt ← rs & (sign-extend) imm | 000011
 | ori | 立即数按位或 | rt ← rs ¦ (sign-extend) imm | 000100
 | xori | 立即数按位异或 | rt ← rs ^ (sign-extend) imm | 000101
 | slti | 有符号小于立即数时置位 | rt ← (rs < (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 001001
 | seqi | 等于立即数时置位 | rt ← (rs = (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 001010
 | sgti | 有符号大于立即数时置位 | rt ← (rs > (sign-extend) imm) ? 1 : 0 | 001011
 | slli* | 逻辑(算术)左移* | rt ← rs << (sign-extend) imm | 000110
 | srli* | 逻辑右移* | rt ← rs >>> (sign-extend) imm | 000111
 | srai* | 算术右移* | rt ← rs >> (sign-extend) imm | 001000
 | lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm] | 010000
 | sw | 写内存单元 | mem[rs + (sign-extend) imm] ← rt | 010001
 | beq | 相等时跳转 | if (rs == rt) PC ← PC + 4 + (sign-extend) imm << 2 | 100000
op | rs | rt | imm
I型指令
6
5
5
16
*:
虽然CPU支持
但功能重复

## Slide 5
类型 | 助记符 | 解释 | 含义 | op
J型 | j | 无条件跳转 | PC ← (PC + 4)[31:28] ¦¦ addr ¦¦ 00 | 100001
op | addr
J型指令
6
26

## Slide 6
PC
PC
PC+4
Branch
BranchAddr
指令
存储器
Addr
Inst
数
据
存
储
器
Addr
RD
WD
WE
RE
寄
存
器
堆
R1#
R2#
W#
WD
R1
R2
WE
Slice
op
func
rs
rt
rd
imm
shamt
控制逻辑
AluOp
RegWrite
op
func
ALU
A
B
Res
AluOp
0
1
0
1
Shift
0-EXT
5
32
RegBranch
1
0
Imm
0
1
Sign-EXT
16
32
MemRead
MemWrite
0
1
NearBranch
[0]
<<2
+
0
1
addr
Merge
AbsBranch
0
1
CLK
CLK
CLK

## Slide 7
AluOp
RegWrite
op
func
[5:0]
[5:0]
全为0？
[5]
[3:0]
[4]
RegBranch
Shift
移位？
为010000？
[5]
[4]
a0
a1
0
1
2
3
[3:0]
Imm
为0000？
MemRead
0001
为0001？
MemWrite
1010
NearBranch
控制逻辑
AbsBranch

## Slide 8
op
func
[5:0]
[5:0]
全为0？
RegBranch
为010000？
RegWrite
op
func
[5:0]
[5:0]
全为0？
[5]
[4]
[5]
[4]
a0
a1
0
1
2
3
[3:0]
为0000？

## Slide 9
AluOp
op
func
[5:0]
[5:0]
全为0？
[5]
[3:0]
[4]
[5]
[4]
a0
a1
0
1
2
3
[3:0]
为0000？
0001
为0001？
1010

## Slide 10
op
func
[5:0]
[5:0]
全为0？
[5]
[3:0]
[4]
Shift
移位？
op
[5:0]
全为0？
[5]
[4]
a0
a1
0
1
2
3
[3:0]
Imm
为0000？
为0001？

## Slide 11
op
[5:0]
为010000？
MemRead
op
[5:0]
为010001？
MemWrite
op
[5:0]
为100000？
NearBranch
op
[5:0]
为100001？
AbsBranch

## Slide 12
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
2022113573@stu.hit.edu.cn
End
0F 总结

## Slide 13
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
2022113573@stu.hit.edu.cn
Fin.