## Slide 1
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
10 控制逻辑补充
2022113573@stu.hit.edu.cn
2024/07/04

## Slide 2
AluOp
RegWrite
op
func
[5:0]
[5:0]
全为0？
[5]
[3:0]
[4]
RegBranch
Shift
移位？
为010000？
[5]
[4]
a0
a1
0
1
2
3
[3:0]
Imm
为0000？
MemRead
0001
为0001？
MemWrite
1010
NearBranch
控制逻辑
AbsBranch

## Slide 3
op
func
RegBranch
NearBranch
AbsBranch
AluOp
RegWrite
MemRead
MemWrite
Shift
Imm
add
sub
and
or
xor
slt
seq
sgt
sll
srl
sra
jr ......
①
②

## Slide 4
类型 | 助记符 | op | func
R型 | add | 000000 | 000001
 | sub |  | 000010
 | and |  | 000011
 | or |  | 000100
 | xor |  | 000101
 | slt |  | 001001
 | seq |  | 001010
 | sgt |  | 001011
 | sll |  | 000110
 | srl |  | 000111
 | sra |  | 001000
 | jr |  | 010000
类型 | 助记符 | op
I型 | addi | 000001
 | subi | 000010
 | andi | 000011
 | ori | 000100
 | xori | 000101
 | slti | 001001
 | seqi | 001010
 | sgti | 001011
 | slli* | 000110
 | srli* | 000111
 | srai* | 001000
 | lw | 010000
 | sw | 010001
 | beq | 100000
类型 | 助记符 | op
J型 | j | 100001

## Slide 5
op
a5
a4
a3
a2
a1
a0
EN
1
000000
000001
000010
000011
000100
000101
001001
001010
001011
000110
000111
001000
010000
010001
100000
100001
addi
subi
andi
ori
xori
slti
seqi
sgti
slli
srli
srai
lw
sw
beq
j
func
a5
a4
a3
a2
a1
a0
EN
000001
000010
000011
000100
000101
001001
001010
001011
000110
000111
001000
010000
add
sub
and
or
xor
slt
seq
sgt
sll
srl
sra
jr
[0]
[0]
[5]
[5]
6-64
译码器
6-64
译码器

## Slide 6
控制信号 | add | sub | and | or | xor | slt | seq | sgt | sll | srl | sra | jr | addi | subi | andi | ori | xori | slti | seqi | sgti | slli | srli | srai | lw | sw | beq | j
RegBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NearBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
AbsBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
Aluop | func [3:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op [3:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0001 | 0001 | 1010 | 
RegWrite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
MemRead |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
MemWrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
Shift |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Imm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
p.s. 无值即表示0

## Slide 7
控制信号 | add | sub | and | or | xor | slt | seq | sgt | sll | srl | sra | jr | addi | subi | andi | ori | xori | slti | seqi | sgti | slli | srli | srai | lw | sw | beq | j
RegBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NearBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
AbsBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
Aluop | func [3:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op [3:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0001 | 0001 | 1010 | 
RegWrite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
MemRead |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
MemWrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
Shift |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Imm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
p.s. 无值即表示0
xor | 按位异或 | rd ← rs ^ rt

## Slide 8
控制信号 | add | sub | and | or | xor | slt | seq | sgt | sll | srl | sra | jr | addi | subi | andi | ori | xori | slti | seqi | sgti | slli | srli | srai | lw | sw | beq | j
RegBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
NearBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
AbsBranch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
Aluop | func [3:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | op [3:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0001 | 0001 | 1010 | 
RegWrite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
MemRead |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
MemWrite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
Shift |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Imm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
p.s. 无值即表示0
lw | 读内存单元 | rt ← mem[rs + (sign-extend) imm]

## Slide 9
控制信号 | 表达式
RegBranch | jr
NearBranch | beq
AbsBranch | j
AluOp | (add+sub+and+or+xor+slt+seq+sgt+sll+srl+sra)*func[3:0]+ (addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai)*op[3:0]+ (lw+sw)*0001+beq*1010
RegWrite | add+sub+and+or+xor+slt+seq+sgt+sll+srl+sra+ addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai+ lw
MemRead | lw
MemWrite | sw
Shift | sll+srl+sra
Imm | addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai+ lw+sw

## Slide 10
add
sub
and
or
xor
slt
seq
sgt
sll
srl
sra
jr
addi
subi
andi
ori
xori
slti
seqi
sgti
slli
srli
srai
lw
sw
beq
j
≥1
≥1
RegWrite
func[3:0]
op[3:0]
1010
0001
AluOp
Imm
RegBranch
NearBranch
AbsBranch
MemRead
MemWrite
sll
srl
sra
Shift

## Slide 11
add
sub
and
or
xor
slt
seq
sgt
sll
srl
sra
jr
addi
subi
andi
ori
xori
slti
seqi
sgti
slli
srli
srai
lw
sw
beq
j
&
&
RegWrite
func[3:0]
op[3:0]
1010
0001
AluOp
Imm
RegBranch
NearBranch
AbsBranch
MemRead
MemWrite
sll
srl
sra
Shift

## Slide 12
控制信号 | 表达式
RegBranch | jr
NearBranch | beq
AbsBranch | j
AluOp | (add+sub+and+or+xor+slt+seq+sgt+sll+srl+sra)*func[3:0]+ (addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai)*op[3:0]+ (lw+sw)*0001+beq*1010
RegWrite | add+sub+and+or+xor+slt+seq+sgt+sll+srl+sra+ addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai+ lw
MemRead | lw
MemWrite | sw
Shift | sll+srl+sra
Imm | addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai+ lw+sw

## Slide 13
控制信号 | 表达式
RegBranch | jr
NearBranch | beq
AbsBranch | j
AluOp | (add+sub+and+or+xor+slt+seq+sgt+sll+srl+sra)*func[3:0]+ (addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai)*op[3:0]+ (lw+sw)*0001+beq*1010
RegWrite | add+sub+and+or+xor+slt+seq+sgt+sll+srl+sra+ addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai+ lw
MemRead | lw
MemWrite | sw
Shift | sll+srl+sra
Imm | addi+subi+andi+ori+xori+slti+seqi+sgti+slli+srli+srai+ lw+sw

## Slide 14
基于《图灵完备》的32位MIPS架构单周期CPU的设计与实现
[图灵完备×计组] ——
系列视频
2022113573@stu.hit.edu.cn
End
10 控制逻辑补充